## Slide 1: 任務排程系統新模組開發
國家太空中心
國立清華大學工業工程與工程管理學系
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
產學合作研究計畫
2023 / 10 / 20
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 2: 前言
建立衛星排程最佳化模型
根據現有資源進行最佳排程
應用於福衛八號遙測衛星系統排程最佳化
涵蓋範圍
支援福衛八號或多衛星任務操作
根據衛星軌道資料進行預先規劃
管理衛星和地面站資源
根據任務時間軸（mission timeline）內的衛星活動進行排程，並生成無衝突的排程結果
具備排程重新規劃的功能
唯一使用ILOG的部分
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 3
ACTIVITY
id
duration ()
start time ()
end time ()
arlentrytype
arlentryid
type name
site id
rise ()
fade ()
cmd rise ()
cmd fade ()
xband rise ()
xband fade ()
penumbra entrance ()
penumbra exit ()
umbra entrance ()
umbra exit ()
MPSS_8A_init
CONTACT
ECLIPSE
SATELLITEPS
rsi rec setup delay ()
rsi rec cleanup delay ()
rsi pb setup delay ()
rsi pb cleanup delay ()
id
name
site type
parent id
start time
end time
SITE
UNAVAILTIMERANGE
psid
SESSIONS
rsi capacity
compression ratio
RECORDERPS
id
duration
imaging mode
station
compression ration mode
line interval
RSIIMAGINGREQUESTS

## Slide 4: 數學模型（1/2）
可以執行， 為1；反之為0
， 為1；反之為0
， 為1；反之為0
會在原先設定開始時間加上幾秒後才真正執行
會在原先設定開始時間加上幾秒後才真正執行
接觸做下載，為1；反之為0
的下一個GOHOME為，為1；反之為0
與接觸做監控，為1；反之為0
於中執行，為1；反之為0
與接觸，為1；反之為0
與接觸，為1；反之為0
於中的執行時間
決策變數
則反之為0
則反之為0
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 5: 數學模型（2/2）
目標式
最大化可執行的總活動數，並同時使RSI_PBK與RSI_DEL越快執行越好
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 6: Attitude Maneuver
Attitude Maneuver間不可重疊【參見限制式（1）至（3）】
Attitude Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
Attitude Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
Attitude Maneuver不可與GAT Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
Attitude Maneuver不可與RSI_REC重疊【參見限制式（4）至（6）】
Attitude Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參見限制式（10）至（12）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 7: Orbit Maneuver
Orbit Maneuver間不可重疊【參見限制式（1）至（3）】
Orbit Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
Orbit Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
Orbit Maneuver不可與GAT Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
Orbit Maneuver不可與RSI_REC重疊【參見限制式（4）至（6）】
Orbit Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參見限制式（10）至（12）】
v
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 8: GOHOME Maneuver
GOHOME Maneuver間不可重疊【參見限制式（1）至（3）】
GOHOME Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
GOHOME Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
GOHOME Maneuver不可與GAT Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
GOHOME Maneuver不可與RSI_REC重疊【參見限制式（4）至（6）】
GOHOME Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參見限制式（10）至（12）】
50分鐘內要回到GOHOME進行充電【參見限制式（13）至（20）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 9: GAT Maneuver
GAT Maneuver間不可重疊【參見限制式（1）至（3）】
GAT Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
GAT Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
GAT Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
GAT Maneuver不可與RSI_REC重疊【參見限制式（4）至（6）】
GAT Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參見限制式（10）至（12）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 10: Monitoring
Monitoring需與S-band的地面站接觸【參見限制式（21）至（24）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 11: RSI Record
RSI_REC間不可重疊【參見限制式（1）至（3）】
RSI_REC不可與Attitude Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
RSI_REC不可與Orbit Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
RSI_REC不可與GOHOME Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
RSI_REC不可與GAT Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
RSI_REC不可與RSI_PBK重疊【參見限制式（10）至（12）】
RSI_REC每軌只能最多開8分鐘【參見限制式（25）至（28）】
若執行當下記憶體容量不足則該RSI_REC不可執行【參見限制式（63）至（66）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 12: RSI Playback
RSI_PBK須等相同arlentryid的RSI_REC執行完才能執行【參見限制式（29）】
RSI_PBK需在11.5-degree X-band station mask中執行【參見限制式（30）至（31）】
一個子RSI_PBK只能至多選一個site【參見限制式（32）至（34）】
前一個RSI_PBK要比後一個RSI_PBK早執行【參見限制式（35）】
RSI_PBK間不可重疊【參見限制式（7）至（9）】
RSI_PBK與Attitude Maneuver不可重疊【參見限制式（10）至（12）】
RSI_PBK與Orbit Maneuver不可重疊【參見限制式（10）至（12）】
RSI_PBK與GOHOME Maneuver不可重疊【參見限制式（10）至（12）】
RSI_PBK與GAT Maneuver不可重疊【參見限制式（10）至（12）】
RSI_PBK與RSI_REC不可重疊【參見限制式（10）至（12）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 13: RSI Delete
RSI_DEL須等相同arlentryid的RSI_REC和RSI_PBK執行完才能執行【參見限制式（37）至（39）】
統一將RSI_DEL設為RSI_PBK的contact後加6 sec 【參見限制式（40）】
先發生的RSI_DEL先執行【參見限制式（41）】
RSI_DEL不可與RSI_REC重疊【參見限制式（44）至（46）】
RSI_DEL不可與RSI_PBK重疊【參見限制式（47）至（49）】
RSI_DEL間不可重疊【參見限制式（50）至（52）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 14: Miscellaneous
無論如何皆執行【參見限制式（53）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 15: SPL Procedure
SPL_PRO需在eclipse中執行【參見限制式（54）至（57）】
SPL_PRO需在10-degree S-band station mask中執行【參見限制式（58）至（61）】
SPL_PRO間不可重疊【參見限制式（1）至（3）】
SPL_PRO不可與Orbit Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 16: SPL Playback
SPL_PBK需與S-band的地面站接觸【參見限制式（21）至（24）】
SPL_PBK間不可重疊【參見限制式（1）至（3）】
SPL_PBK不可與Orbit Maneuver重疊【參見限制式（4）至（6）】
SPL_PBK須等相同arlentryid的SPL_PRO執行完才能執行【參見限制式（62）】
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 17: 初步結果呈現 – Monitoring（1/2）
id | star time | end time | contact id
470878 | 2023/3/25 00:06:05 | 2023/3/25 00:15:50 | 77319
470879 | 2023/3/25 01:43:48 | 2023/3/25 01:51:54 | 77321
470880 | 2023/3/25 02:01:04 | 2023/3/25 02:13:10 | 
470881 | 2023/3/25 03:36:26 | 2023/3/25 03:46:51 | 
470882 | 2023/3/25 04:58:14 | 2023/3/25 05:06:12 | 77334
470883 | 2023/3/25 06:34:20 | 2023/3/25 06:43:56 | 77336
470884 | 2023/3/25 08:10:01 | 2023/3/25 08:21:07 | 77339
470885 | 2023/3/25 09:45:27 | 2023/3/25 09:55:44 | 77342
470886 | 2023/3/25 11:20:39 | 2023/3/25 11:33:01 | 77344
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 18: 初步結果呈現 – Monitoring（2/2）
id | star time | end time | contact id
470887 | 2023/3/25 12:55:37 | 2023/3/25 13:07:56 | 77346
470888 | 2023/3/25 14:11:46 | 2023/3/25 14:24:30 | 
470889 | 2023/3/25 14:30:20 | 2023/3/25 14:42:30 | 77354
470890 | 2023/3/25 16:04:52 | 2023/3/25 16:17:02 | 77356
470891 | 2023/3/25 17:39:25 | 2023/3/25 17:51:44 | 77357
470892 | 2023/3/25 19:14:17 | 2023/3/25 19:26:41 | 77359
470893 | 2023/3/25 20:49:50 | 2023/3/25 21:01:52 | 77362
470894 | 2023/3/25 22:26:01 | 2023/3/25 22:37:16 | 77365
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 19: 初步結果呈現 – RSI_REC
id | star time | end time | recorder delta | pan2 recorder delta | second recorder delta | ms2 recorder delta | ms3 recorder delta
470914 | 2023/3/25 15:07:52 | 2023/3/25 15:08:10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15
470920 | 2023/3/25 15:13:00 | 2023/3/25 15:13:12 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0
470925 | 2023/3/25 15:16:06 | 2023/3/25 15:16:30 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0
470930 | 2023/3/25 15:18:41 | 2023/3/25 15:18:53 | 5 | 29 | 10 | 15 | 0
470937 | 2023/3/25 15:19:44 | 2023/3/25 15:19:59 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0
470943 | 2023/3/25 15:37:20 | 2023/3/25 15:37:32 | 17 | 0 | 17 | 23 | 0
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 20
id | star time | end time | contact id
470915 | 2023/3/25 16:07:17 | 2023/3/25 16:07:32 | 77355
470916 | 2023/3/25 16:07:32 | 2023/3/25 16:07:42 | 77355
470921 | 2023/3/25 16:07:42 | 2023/3/25 16:07:59 | 77355
470922 | 2023/3/25 16:07:59 | 2023/3/25 16:08:08 | 77355
470926 | 2023/3/25 16:08:08 | 2023/3/25 16:08:27 | 77355
470927 | 2023/3/25 16:08:27 | 2023/3/25 16:08:36 | 77355
470931 | 2023/3/25 16:08:36 | 2023/3/25 16:08:43 | 77355
470932 | 2023/3/25 16:08:43 | 2023/3/25 16:08:57 | 77355
470933 | 2023/3/25 16:08:57 | 2023/3/25 16:09:06 | 77355
初步結果呈現 – RSI_PBK（1/2）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 21
id | star time | end time | contact id
470934 | 2023/3/25 16:09:06 | 2023/3/25 16:09:16 | 77355
470938 | 2023/3/25 16:09:16 | 2023/3/25 16:09:37 | 77355
470939 | 2023/3/25 16:09:37 | 2023/3/25 16:09:45 | 77355
470944 | 2023/3/25 16:09:45 | 2023/3/25 16:09:56 | 77355
470945 | 2023/3/25 16:09:56 | 2023/3/25 16:10:07 | 77355
470946 | 2023/3/25 16:10:07 | 2023/3/25 16:10:20 | 77355
初步結果呈現 – RSI_PBK（2/2）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 22
id | star time | end time | recorder delta
470917 | 2023/3/25 16:14:43 | 2023/3/25 16:14:45 | -45
470923 | 2023/3/25 16:14:45 | 2023/3/25 16:14:47 | -47
470928 | 2023/3/25 16:14:47 | 2023/3/25 16:14:49 | -55
470935 | 2023/3/25 16:14:49 | 2023/3/25 16:14:51 | -59
470940 | 2023/3/25 16:14:51 | 2023/3/25 16:14:53 | -56
470947 | 2023/3/25 16:14:53 | 2023/3/25 16:14:55 | -57
初步結果呈現 – RSI_DEL
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 23: 系統功能項目審核
可對衛星軌道、衛星及地面站資源進行規劃與安排
可解決排程衝突
可對資源進行管理
可同時支援多衛星操作
可支援正常任務操作的長期與短期規劃與調度
可對福衛八號衛星與遙測酬載活動進行排程
可支援科學資料活動收集
可支援發射規劃
可支援緊急規劃和調度
可進行快速重新規劃
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 24: 期程發展
第一階段需求分析
第二階段原型系統開發
第三階段模型優化與測試
第四階段系統整合與測試結案審查
自決標日起1個月內
自決標日起3個月內
自決標日起8個月內
自決標日起12個月內
第一階段系統設計審核報告
系統分析設計規劃書
資料庫設計書
第三階段模型優化與測試審核報告
第三階段模型優化與測試報告
第二階段原型系統開發審核報告
第二階段原型系統開發測試報告
第二階段程式流程與功能說明書
第四階段系統整合測試審核報告
系統分析設計規劃書
模型開發與測試報告書
教育訓練手冊
系統操作與使用手冊
保固證明書
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 25: THANKS!

## Slide 26: 活動重疊限制
//活動自己間不可重疊
//活動彼此間不可重疊
（1）
（4）
（3）
（2）
（5）
（6）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 27: 活動重疊限制 – 起始時間存有變數 (RSI_PBK)
//活動自己間不可重疊
（7）
（8）
（9）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 28
//活動彼此間不可重疊
活動重疊限制 – 起始時間存有變數 (RSI_PBK)
（10）
（11）
（12）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 29: GOHOME充電限制
//一定要有從dummy point 0出發到非dummy point終點的路徑
（13）
為了找到執行充電活動的路徑順序，除了原先的GOHOME外，最初和最尾各加了一個dummy point （e.g. 0→1→2→3→4→5→6）
//一定要回到dummy point 終點且非dummy point 0的路徑
//避免走回頭路（即數字小往數字大者移動）
（14）
（15）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 30: GOHOME充電限制
//除了dummy point，其餘有進就有出
（16）
（17）
為了找到執行充電活動的路徑順序，除了原先的GOHOME外，最初和最尾各加了一個dummy point （e.g. 0→1→2→3→4→5→6）
//不能重複訪問一個點，每個點也只能訪問一個點
（18）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 31: GOHOME充電限制
//有進入的點才能
（19）
（20）
為了找到執行充電活動的路徑順序，除了原先的GOHOME外，最初和最尾各加了一個dummy point （e.g. 0→1→2→3→4→5→6）
//兩次GOHOME間不能大於50分鐘
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 32: S-band地面站接觸
//若選擇和，則
（21）
（22）
//若沒有和任何，則
//每個只能最多和一個
（23）
（24）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 33: Duty Cycle限制 – RSI_REC
// 與用來判斷是否overlap
（25）
//若 大於則
//小於8分鐘
（26）
（27）
（28）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 34: RSI_PBK相關限制
// 為在中出現的第一個位置
（29）
// RSI Playback需等相同arlentryid的RSI Record執行完才能執行
（30）
// must be fully contained within the 11.5-degree X-band station mask
（31）
// 一個子RSI_PBK只能至多選一個site
（32）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 35: RSI_PBK相關限制
//則才能是1
（33）
//如果則設為0（方便計算）
//前一個子RSI_PBK要比下一個子RSI_PBK早發生
（34）
（35）
,
//RSI_PBK的開始時間要確保執行完後仍在時間範圍內
（36）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 36: RSI_DEL相關限制
//RSI_DEL須等相同arlentryid的RSI_REC和RSI_PBK執行完才能執行
//為在中出現的第一個位置
//為所有出現在中的位置
（37）
//若有相同arlentryid的RSI_PBK不可執行RSI_DEL則其
//如果有相同arlentryid的RSI_PBK不可執行則RSI_DEL也不可執行
（38）
（39）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 37: RSI_DEL相關限制
//統一將RSI_DEL設為RSI_PBK的contact後加6 sec
//為在中出現的第一個位置
//為所有出現在中的位置
（40）
//先發生的RSI_DEL先執行
,
（41）
//如果則設為0（方便計算）
（42）
//RSI_DEL的開始時間要確保執行完後仍在時間範圍內
（43）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 38: RSI_DEL相關限制
//RSI_DEL不可與RSI_REC重疊
（44）
（45）
（46）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 39: RSI_DEL相關限制
//RSI_DEL不可與RSI_PBK重疊
（47）
（48）
（49）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 40
//RSI_DEL間不可重疊
（50）
（51）
（52）
RSI_DEL相關限制
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 41
//無論如何皆執行
MISC相關限制
（53）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 42
//需在Eclipse中執行
SPL Procedure相關限制
（54）
（55）
（56）
（57）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 43
//需在10-degree S-band station mask中執行
SPL Procedure相關限制
（58）
（59）
（60）
（61）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 44
//SPL_PBK須等相同arlentryid的SPL_PRO執行完才能執行
SPL Playback相關限制
（62）
// 為在中出現的第一個位置
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 45
// 若則否則為1
記憶體容量相關限制
（63）
,
,
// 若則否則為1
（64）
// 確保只有在的時候為1且只有在的時候為1
（65）
***在該rsi_del有執行的情況下，即***
// ***若rsi_del沒有執行，即，則會讓***
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果

## Slide 46
記憶體容量相關限制
// 確定要執行當下memory是夠用的（在這之前的rec和del都須納入考慮）
// record_time為的開始時間
// kk在找在record_time前發生的rsi_rec
（66）
TASA
數學模型
系統功能項目審核
資料讀取
前言
任務限制
期程發展
初步結果